## Slide 1: Encore un tutorieL QGIS de plus
…mais cette fois avec des données historiques
This tutorial and its content are released under Creative COMMONS BY-NC-SA FR 3,0 . Feel free to change, reuse, modify and extend. FOR non-commercial use only.
Sources available on
V 1,0 nov. 2017

## Slide 2: Contenu du tutoriel
4 exercices.
1 support de TP : pour guider et approfondir.
1 version corrigée des exercices et du TP.
Temps de travail estimé : ~8h
Difficulté :
Exercice 1 :
Exercice 2 :
Exercice 3 :
Exercice 4 :

## Slide 3
https://github.com/HueyNemud/tutoriel_qgis

## Slide 4: Programme et objectif
Manipuler un part importante des fonctionnalités de base de QGIS avec un but concret : produire une carte!
Objectif : cartographier les zones de peuplement du Puy de Dôme vers 1780 à partir de la carte de Cassini
Géoréférencement de la feuille n°52 de la carte de Cassini.
Numérisation des lieux ponctuels habités sur la carte
Création des zones d’habitat
Réalisation de la carte finale

## Slide 5: Départ…

## Slide 6
Arrivée

## Slide 7: Étape I : géoréférencement d’une carte

## Slide 8: Définition générale
Le géoréférencement est l'opération qui consiste à passer d'une localisation relative d’entités géographiques à leur localisation absolue dans un système de coordonnées géographiques reconnu.
-- Glossaire EMSE

## Slide 9: Définition générale
Le géoréférencement est l'opération qui consiste à passer d'une localisation relative d’entités géographiques à leur localisation absolue dans un système de coordonnées géographiques reconnu.
-- Glossaire EMSE
Plan

## Slide 10: Définition générale
Le géoréférencement est l'opération qui consiste à passer d'une localisation relative d’entités géographiques à leur localisation absolue dans un système de coordonnées géographiques reconnu.
-- Glossaire EMSE
x
y
(x0,y0)
Plan (repère image)

## Slide 11: Définition générale
Le géoréférencement est l'opération qui consiste à passer d'une localisation relative d’entités géographiques à leur localisation absolue dans un système de coordonnées géographiques reconnu.
-- Glossaire EMSE
Plan (repère image)
WGS84 (lat/long)
YWGS84
XWGS84
ZWGS84
x
y
(x0,y0)

## Slide 12: Définition générale
Le géoréférencement est l'opération qui consiste à passer d'une localisation relative d’entités géographiques à leur localisation absolue dans un système de coordonnées géographiques reconnu.
-- Glossaire EMSE
Plan (repère image)
WGS84 (lat/long)
YWGS84
XWGS84
ZWGS84
x
y
(x0,y0)

## Slide 13: Définition générale
Le géoréférencement est l'opération qui consiste à passer d'une localisation relative d’entités géographiques à leur localisation absolue dans un système de coordonnées géographiques reconnu.
-- Glossaire EMSE
P=(182.0 , 760.0)
PWGS84 : φ=48° 51' 42.15
λ=2° 19' 58.84"
Plan (repère image)
WGS84 (lat/long)
YWGS84
XWGS84
ZWGS84
PWGS84
φ
λ
x
y
(x0,y0)

## Slide 14: Définition générale
Le géoréférencement est l'opération qui consiste à passer d'une localisation relative d’entités géographiques à leur localisation absolue dans un système de coordonnées géographiques reconnu.
-- Glossaire EMSE
A RETENIR
Dans le cas où les entités géographiques à géoréférencer sont représentées dans une image, géoréférencer cette image revient à assigner à chaque pixel des coordonnées dans un système de coordonnées de référence.

## Slide 15: Définition générale
Le géoréférencement est l'opération qui consiste à passer d'une localisation relative d’entités géographiques à leur localisation absolue dans un système de coordonnées géographiques reconnu.
-- Glossaire EMSE
A RETENIR
Dans le cas où les entités géographiques à géoréférencer sont représentées dans une image, géoréférencer cette image revient à assigner à chaque pixel des coordonnées dans un système de coordonnées de référence.
Géographiques (longitude/latitude)
Projetées/planes (x,y)

## Slide 16: Géoréférencer : à quoi ça sert?
…à placer des données diverses (cartes topographiques, plans, données vectorielles, etc.) dans un référentiel commun
… pour les superposer ou les croiser.

## Slide 17: ExercicE 1
Géoréférencement d’une planche de la carte de Cassini (XVIIIe siècle)
Celle-ci, là
Clermont-Ferrand
Très bon vin
BnF ark:/12148/btv1b530952243

## Slide 18: ExercicE 1
Géoréférencement d’une planche de la carte de Cassini (XVIIIe siècle)
QUESTIONS?
http://docs.qgis.org/2.8/en/docs/user_manual/plugins/plugins_georeferencer.html
YES
NO

## Slide 19: Étape 2 : Numérisation

## Slide 20: Définition générale
La numérisation consiste à extraire, sous forme vecteur, les entités géographiques contenues dans un raster. On parle aussi de vectorisation.

## Slide 21: Définition générale
La numérisation consiste à extraire, sous forme vecteur, les entités géographiques contenues dans un raster. On parle aussi de vectorisation.

## Slide 22: Définition générale
La numérisation consiste à extraire, sous forme vecteur, les entités géographiques contenues dans un raster. On parle aussi de vectorisation.
Nom : Palais du Louvre

## Slide 23: ExercicE 2
Vectorisation des lieux ponctuels de la carte de Cassini

## Slide 24: Étape 3 : Création des zones d’habitat

## Slide 25: ExercicE 3
Création des zones d’habitat

## Slide 26: Étape 4 : Cartographie

## Slide 27: ExercicE 4
Symbolisation des couches et realisation de la carte finale

## Slide 28
http://docs.qgis.org